## Slide 1
Smart Campus IoT
Monitoreo de temperatura, humedad y ocupación de salas con Raspberry Pi, microservicios y la nube
Zaid Isamit Alvial· Jhon Rojas Caceres · Agustin Carmona Aguilera
Ingeniería Civil Informática
Notes: PRESENTA: Integrante A · 0:00–0:15 (15 s) QUÉ DECIR: Buenos días. Somos [A], [B] y [C], y les presentamos Smart Campus IoT: un sistema que mide la temperatura, la humedad y la presencia de personas en una sala las 24 horas, con una Raspberry Pi, microservicios y la nube, todo funcionando sin costo. SI PREGUNTAN: La plataforma es pública en raspberry-pi-y1p2.vercel.app y el código está en github.com/ZaidIsamit/RaspberryPi.

## Slide 2: Saber si una sala está ocupada y en qué condiciones
EL PROBLEMA
Sensor DHT11
Temperatura y humedad cada 10 segundos
Sensor PIR
Movimiento, 10 muestras por segundo
Cada minuto se combinan en información útil
Ocupación: porcentaje del minuto con presencia
Índice de confort de 0 a 100: según temperatura y humedad
Estado de la sala: por ejemplo, «Ocupada - húmeda (ventilar)»
Alertas: temperatura, humedad y presencia fuera de horario
Opera 24 horas
Notes: PRESENTA: Integrante B · 0:15–0:35 (20 s) QUÉ DECIR: El problema es saber si una sala está ocupada y en qué condiciones. Usamos dos sensores: un DHT11 para temperatura y humedad, y un PIR para movimiento. No los mostramos por separado: cada minuto los combinamos en ocupación, un índice de confort de 0 a 100 y alertas, por ejemplo cuando hay presencia fuera de horario. SI PREGUNTAN: El índice de confort vale 100 entre 20 y 24 °C y entre 40 y 60 % de humedad; resta 12 puntos por grado y 1,5 por punto de humedad fuera de rango. El horario configurable (8:00 a 22:00) no apaga los sensores: solo define cuándo una presencia es «fuera de horario».

## Slide 3: Dos sensores digitales, ambas señales a 3,3 V
HARDWARE
Sensor | Pin | Raspberry Pi 4 | Voltaje
DHT11 | VCC | Pin 1 · 3,3 V | Alimentado a 3,3 V
DHT11 | DATA | Pin 11 · GPIO17 | Señal 3,3 V, pull-up 10 kΩ
DHT11 | GND | Pin 14 · GND | 
PIR | VCC | Pin 2 · 5 V | Necesita 5 V
PIR | OUT | Pin 12 · GPIO18 | Salida 3,3 V, sin divisor
PIR | GND | Pin 20 · GND | 
Notes: PRESENTA: Integrante C · 0:35–0:50 (15 s) QUÉ DECIR: Los dos sensores van al GPIO de una Raspberry Pi 4. Cuidamos los voltajes: el GPIO trabaja a 3,3 volts y ambas señales llegan a 3,3, así que no necesitamos divisores ni conversor analógico. SI PREGUNTAN: La rúbrica pide al menos una Pi 3; la Pi 4 cumple: mismo GPIO de 40 pines y arquitectura ARM64. El PIR se alimenta con 5 V pero su salida es de 3,3 V. El DHT11 se lee con el driver del kernel (dtoverlay=dht11) y el PIR por /dev/gpiochip0, sin contenedores privilegiados.

## Slide 4: Solo un servicio sale a Internet, y solo por HTTPS
ARQUITECTURA Y MICROSERVICIOS
Sensores
DHT11 y PIR
Raspberry Pi 4
6 contenedores Docker
API en Vercel
valida y autentica
Cloud Firestore
región Santiago
Dashboard web
tiempo real y 2 roles
HTTPS + token del dispositivo
Microservicios en la Raspberry, comunicados solo por MQTT
mosquitto
broker MQTT que desacopla a los servicios
sensor-clima
lee el DHT11 y reintenta fallos
sensor-movimiento
muestrea el PIR 10 veces por segundo
procesamiento
agrega por minuto y detecta umbrales
sincronizacion
buffer SQLite y envío HTTPS por lotes
salud
estado de servicios, CPU, RAM y placa
Notes: PRESENTA: Integrante A · 0:50–1:25 (35 s) QUÉ DECIR: La arquitectura tiene tres niveles. En la Raspberry corren seis contenedores Docker, cada uno con una sola tarea: dos leen los sensores, uno procesa, uno sincroniza con la nube, uno vigila la salud y un broker MQTT los comunica. Solo el de sincronización sale a Internet, y solo por HTTPS, hacia nuestra API en Vercel, que valida los datos y los guarda en Firestore. El dashboard los lee en tiempo real. SI PREGUNTAN: Por qué esta división: cada sensor puede fallar o cambiar sin afectar al resto; la lógica de umbrales se prueba sin hardware; y solo sincronizacion conoce Internet. Todos los contenedores tienen reinicio automático y healthcheck, arrancan al encender la placa y ninguno es privilegiado. La Raspberry no tiene credenciales de Firebase: solo existen en Vercel.

## Slide 5: Sin red no se pierden datos, y cada organización ve solo los suyos
RESILIENCIA Y SEGURIDAD
Resiliencia y configuración
Cada resumen se guarda primero en SQLite
Su identificador es el minuto: reenviarlo sobrescribe, no duplica
Solo se borra lo que la API confirmó
La configuración se aplica en 30 s, sin reiniciar
Seguridad
Token propio y revocable por dispositivo; solo se guarda su hash
Login con Firebase Authentication y 2 roles
Reglas de Firestore por organización; el navegador no escribe
Probado: admin.sur no puede leer la Sala 101 (403)
Notes: PRESENTA: Integrante B · 1:25–2:05 (40 s) QUÉ DECIR: Si se corta la red no perdemos nada: cada resumen se guarda primero en SQLite y se reenvía al volver la conexión; como su identificador es el minuto, reenviarlo no lo duplica. La configuración se cambia desde la web y la Raspberry la aplica en 30 segundos sin reiniciarse. En seguridad, cada dispositivo tiene un token propio y revocable, hay dos roles, y las reglas de Firestore impiden que una organización vea los datos de otra; lo comprobamos con peticiones directas. SI PREGUNTAN: El token tiene 192 bits aleatorios; Firestore guarda solo su SHA-256 y la comparación es en tiempo constante. Pruebas del 21 de octubre: sin sesión → 403; admin.sur lee campus-norte → 403; consulta.norte lee campus-norte → 200; escritura directa → 403; consulta.norte cambia la configuración por la API → 403. Los secretos nunca estuvieron en el repositorio.

## Slide 6: Un documento por minuto en vez de uno por lectura
MODELO DE DATOS
orgs/{orgId}
devices/{deviceId}
lecturas/{minutoEpoch}
alertas/{minuto-TIPO}
Escrituras por día y dispositivo
≈ 95.000 por lectura
1.440
Cada organización tiene su propia ruta en Firestore, lo que permite aislarla con una sola regla; las consultas usan un solo campo y no requieren índices compuestos.
Notes: PRESENTA: Integrante C · 2:05–2:40 (35 s) QUÉ DECIR: En el modelo de datos tomamos la decisión más importante del proyecto: guardar un documento por minuto en vez de uno por lectura. Así pasamos de unas 95.000 escrituras al día a 1.440, un 98 % menos. Además, cada organización tiene su propia ruta en Firestore, lo que permite aislarla con una sola regla de seguridad. SI PREGUNTAN: 95.000 = 8.640 lecturas del DHT11 + 86.400 resúmenes por segundo del PIR. El panel lee la última lectura copiada en el documento del dispositivo (1 lectura). El 21 de octubre se desplegó la exclusión de 5 campos de la indexación para ahorrar almacenamiento.

## Slide 7: El sistema usa menos de un tercio de la capa gratuita
EVALUACIÓN DE USO · 1 DISPOSITIVO
14,5 %
de las escrituras diarias de Firestore
2.890 de 20.000
27 %
de las lecturas diarias de Firestore
13.400 de 50.000
13 %
de las invocaciones mensuales de Vercel
130.000 de 1.000.000
Con este diseño caben 6 dispositivos sin costo; el 65 % de las lecturas viene del histórico de 24 horas.
Notes: PRESENTA: Integrante A · 2:40–3:10 (30 s) QUÉ DECIR: Con un dispositivo usamos el 14,5 % de las escrituras diarias gratuitas de Firestore, el 27 % de las lecturas y el 13 % de las invocaciones de Vercel. Con este diseño caben seis dispositivos sin pagar nada, y la mayor parte de las lecturas viene del dashboard, no de los sensores. SI PREGUNTAN: Escenario: 1 Raspberry enviando cada 60 s, configuración cada 30 s, 3 usuarios con el panel abierto 1 h al día y 2 consultas del histórico de 24 h cada uno. Almacenamiento: 0,86 MB al día; 1 GiB alcanza para 3,3 años.

## Slide 8: Lo medido frente a lo estimado
MEDICIÓN REAL · 21 AL 28 DE OCTUBRE
Recurso por día | Estimado | Medido | Diferencia
Escrituras | 2.890 | 1.217 | −58 %
Lecturas | 13.400 | 2.224 | −83 %
Invocaciones Vercel | 4.340 | 3.857 | −11 %
Almacenamiento | 0,86 MB | < 1 MB | —
Principal diferencia
Firestore registró menos operaciones porque la Raspberry no operó las 24 horas todos los días y el histórico se consultó menos de lo supuesto. Vercel quedó muy cerca de lo estimado (−11 %).
En el día de mayor actividad hubo 2.900 escrituras: prácticamente las 2.890 estimadas.
Fuente: consola de uso de Firebase y panel Usage de Vercel (capturas en el Anexo A del informe).
Notes: PRESENTA: Integrante B · 3:10–3:45 (35 s)
QUÉ DECIR:
Medimos el sistema durante siete días con las consolas de Firebase y Vercel. En Vercel tuvimos 3.857 invocaciones diarias, solo un 11 % menos de lo estimado. En Firestore medimos menos: 1.217 escrituras y 2.224 lecturas al día, porque la Raspberry no estuvo encendida las 24 horas todos los días y el histórico se consultó menos de lo supuesto. Aun así, el día de mayor actividad llegó a 2.900 escrituras, prácticamente lo estimado para un día completo, lo que valida el cálculo.
SI PREGUNTAN:
Los valores de Firebase son el contador del día al momento de cada captura (algunos días parciales). Vercel: 27.000 invocaciones en 7 días según su panel Usage. Máximo de los últimos 7 días en Firestore: 2.900 escrituras y 4.300 lecturas.

## Slide 9: Con 1.000 dispositivos costaría ≈ USD 311 al mes
CRECIMIENTO Y MIGRACIÓN
Chart: Costo mensual según cantidad de dispositivos (USD)
| 1 | 10 | 100 | 1.000
Costo total (USD/mes) | 0 | 20.83 | 41.99 | 311.3
Migración con 100 dispositivos
Alternativa | USD/mes | El grupo administra
PaaS: Vercel Pro + Firebase | 41,99 | Código y reglas
PaaS: Azure App Service | 46,81 | Código y escalado
IaaS: AWS EC2 + PostgreSQL | 32,33 | Parches, respaldos, TLS, firewall
Recomendación: PaaS. La IaaS ahorra ≈ USD 10 al mes, pero el grupo tendría que operarla entera.
Notes: PRESENTA: Integrante C · 3:45–4:20 (35 s) QUÉ DECIR: Si el sistema creciera, el primer límite serían las escrituras de Firestore: caben seis dispositivos gratis. Con mil dispositivos costaría unos 311 dólares al mes. Comparamos migrar a PaaS y a IaaS: una máquina virtual en AWS sería unos 10 dólares más barata con cien dispositivos, pero tendríamos que administrar parches, respaldos y seguridad, así que recomendamos seguir en PaaS. SI PREGUNTAN: Precios Firestore Santiago: USD 0,129 por 100.000 escrituras, 0,043 por 100.000 lecturas y 0,215 por GiB al mes. Vercel Pro: USD 20 con USD 20 de crédito y 0,60 por millón de invocaciones. Con 1.000 dispositivos las escrituras son el 48 % del costo de Firestore; enviar cada 5 minutos las bajaría un 40 %.

## Slide 10: Agregar en el dispositivo hace viable el sistema sin costo
CONCLUSIONES
98 %
menos escrituras
Un documento por minuto en vez de uno por lectura
6
dispositivos gratis
Después, las escrituras de Firestore son el límite
PaaS
para crecer
Menos operación que una IaaS por USD 10 más al mes
Notes: PRESENTA: Integrantes A, B y C (una tarjeta cada uno) · 4:20–5:00 (40 s) QUÉ DECIR: A (4:20–4:33), primera tarjeta: En resumen, agregar los datos en el dispositivo reduce las escrituras en un 98 %, y eso es lo que hace posible el sistema. B (4:33–4:46), segunda tarjeta: El sistema funciona sin costo y admite hasta seis dispositivos en la capa gratuita. C (4:46–5:00), tercera tarjeta: Y para crecer conviene una PaaS como Vercel Pro con Firebase Blaze. Muchas gracias, quedamos atentos a sus preguntas. SI PREGUNTAN: Preguntas probables: por qué 6 microservicios, por qué un documento por minuto, qué pasa si se corta la red, cómo funciona el token del dispositivo, cuánto costaría con 1.000 dispositivos y por qué PaaS y no IaaS.